## Slide 1: dsPIC
Prof. Ricardo Teixeira
Especialização em Sistemas Embarcados
POLI - UPE

## Slide 2: Introdução
Os dsPICs foram desenvolvidos para proporcionar a performance de um DSP (Processador Digital de Sinais) com a simplicidade de um microcontrolador em um único chip.
São divididos nas famílias:
  dsPIC30F
  dsPIC33F
Disponíveis em diversos encapsulamentos (40-Pin PDIP, 44-Pin TQFP, 44-Pin QFN etc.).
CPU com velocidades de 30 MIPS até 70 MIPS, dependendo da família.

## Slide 3: Famílias
dsPIC30F
  30 MIPS
  Até 4 KB EEPROM
  Periféricos de Controle de Motores
  Interface de Conversão de Dados (DCI) que suporta protocolos de Codec de áudio
  Cada instrução pode executar até 8 operações
dsPIC33F
  Até 70 MIPS
  Operação em 3V ou 5V
  Cada instrução pode executar até 8 operações
  Possui USB integrado
  Opera em até 150°C (aplicações automotivas)
  DMA

## Slide 4: Instruç MAC

## Slide 5: Outras Instruções
Instruction | Description
CLR | Clear accumulator
ED | Euclidean distance (no accumulate)
EDAC | Euclidean distance
MAC | Multiply and accumulate
MAC | Square and accumulate
MOVSAC | Move from X and Y bus
MPY | Multiply to accumulator
MPY | Square to accumulator
MPY.N | Negative multiply to accumulator
MSC | Multiply and subtract

## Slide 6: dsPIC30F4013
48 Kbytes de memória Flash
2 Kbytes de RAM
1 Kbytes de EEPROM
Até 40 MHz de clock
Até 33 interrupções
5 timers de 16 bits
4 PWM
Interface de Codec de aúdio
AD 12 bits com 13 canais
2 UART, 1 SPI, 1 I²C e 1 CAN
2 Acumuladores de 40 bits

## Slide 7: dsPIC30F4013
Pinos UART reconfiguráveis
Tensão de operação entre 2.5V e 5.5V
Todas as instruções DSP em um cilco
Possibilidade de usar 2 timers de 16 bits como um de 32 bits

## Slide 8: PIC16F877

## Slide 9: dsPIC30F4013
Acumuladores A e B de 40 bits
DSP Engine para executar instruções específicas

## Slide 10: dsPIC30F4013
Acumuladores A e B de 40 bits
DSP Engine para executar instruções específicas

## Slide 11: DSP Engine
Dois barramentos de dados (X Data Bus e Y Data Bus)
Barramento X apenas para MCU e ambos para DSP
Notes: Com 2 barramentos é possível receber duas amostras de dados podem ser simultaneamente aparecerem no módulo DSP, serem multiplicados e o produto adicionado à soma parcial no acumulador.

## Slide 12: Ferramenta de Desenvolvimento
mikroC PRO for dsPIC
  Diversas ferramentas integradas.
  Várias bibliotecas nativas.
  Linguagem C, porém com diferenças em relação ao CCS.
  Kit EasyPIC v7 for dsPIC30.

## Slide 17: Material
Livro: Dogan Ibrahim, ADVANCED PIC MICROCONTROLLER PROJECTS IN C: From USB to RTOS with the PIC18F Series, Newnes, 2008.
dsPIC30F Datasheet (ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70138G.pdf )
dsPIC30F Family Reference Manual (ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70046E.pdf)
PIC Microcontrollers - Programming in C (www.mikroe.com/products/view/285/book-pic-microcontrollers-programming-in-c)
Programming dsPIC MCU in C (www.mikroe.com/products/view/266/programming-dspic-mcu-in-c )
Repositório de códigos bibliotecas, exemplos etc. (www.libstock.com).
Fórum (www.mikroe.com/forum/).
Não economize o F1!
http://www.ricardoteix.com/cese/dspic/

## Slide 18: Funções pré-definidas
Lo(num): retorna o 1º byte de um número.
Hi(num): retorna o 2º byte de um número.
Higher(num): retorna o 3º byte de um número.
Highest(num): retorna o 4º byte de um número.
Delay_ms(tempo): cria um atraso via software. Aceita apenas constantes.
Vdelay_ms(tempo): cria um atraso via software. Aceita variáveis.
Outras funções podem ser encontradas na documentação.
bits 24 a 31
bits 16 a 23
bits 8 a 15
bits 0 a 7
long int
4º byte 3º byte 2º byte 1º byte___

## Slide 19: Bibliotecas mikroC
Diversas bibliotecas estão disponíveis
  Software UART, PS2, PWM, GLCD, SOUND, etc.
Ex.: Biblioteca para uso de botões.
  if (Button (&PORTB, 0, 1, 1)) {
  // faz algo
  }

## Slide 20: Bibliotecas mikroC
C_Type: testa se um caractere faz parte de certo grupo númerico, alfanumérico etc.) ou realiza conversão de dados.
C_Math: funções matemáticas (log, sin, cos, atan etc.).
C_String: usada para manipulação de strings (comparar, copiar, etc.).
C_Stdlib: funções como max, min, rand, abs etc.

## Slide 21: Alguns exemplos básicos
/*
LED Piscando 1
*/
void main() {
TRISB = 0x0; // Define a Porta B como saída
// loop infinito
while(1) {
LATB.B0 = ~LATB.B0; // inverte o bit 0 da porta B ( ~ é um operador bit a bit de negação, ou inversão);
delay_ms(2000); // cria um delay de 1000 ms ( Delay_ms, em minúsculas faz o mesmo efeito)
}
}

## Slide 22: Alguns exemplos básicos
void main() {
ADPCFG = 0xFFFF; // Usa os pinos analógicos como digital
TRISB = 0b00001100000000;
TRISD = 0x0;
TRISF = 0x0;
LATF = 0b110101011;
while(1) {
// Uso da biblioteca de botões:
// Button(unsigned int *port, unsigned int pin, unsigned int debounce_time, unsigned int active_state);
if (Button(&PORTB,8,1,1)) { // Copia portaD para portaB
LATB = LATD;
}
while (RB8_bit); // Aguarda o botão ser liberado
if (Button(&PORTB,9,1,1)) { // Copia portaF para portaB
LATB = LATF;
}
while (RB9_bit); // Aguarda o botão ser liberado
}
}