## Slide 1: dsPIC – Aula 3
Prof. Ricardo Teixeira
Especialização em Sistemas Embarcados
POLI – UPE

## Slide 2: Ondas
Uma onda tem três características básicas:
  Amplitude: intensidade;
  Frequência: velocidade;
  Fase: ponto de partida (ângulo zero).
Notes: Exemplos em R

## Slide 3: Ondas
Qualquer onda complexa periódica pode ser representada como a soma de ondas senoidais simples.
Notes: Série de Fourie
Exemplos no quadro
Exemplos em R

## Slide 4: Transformada de Fourier (DFT)
A Transformada de Fourier pode ser utilizada resolver ondas não periódicas.
Assume que um seguimento finito da onda corresponde a um período de um sinal periódico infinito.

## Slide 5: Transformada de Fourier
O sinal complexo é decomposto como um conjunto sinais simples.
A combinação linear dos sinais decompostos pela Transformada de Fourier reconstrói o sinal original.
Podemos então observar o sinal no domínio da frequência.
Notes: Exemplos no quadro
Exemplos em R
Fourier Toy

## Slide 6: Transformada de Fourier
Notes: Exemplo de como a DFT decompõe em círculos (ou em ondas) um sinal complexo.

## Slide 7: Espectro de Frequência

## Slide 8: Transformada de Fourier
Equação:
  Xk quantidade da frequência k no sinal.
  Cada k-ésimo valor é um número complexo.
  N: número de amostras.
  n: amostra atual, n ∈ {0… N−1}
  k: frequência atual, entre 0 Hz e (N-1) Hz.
Notes: Revisão de Números Completo

## Slide 9: Transformada Rápida de Fourier (FFT)
A Transformada de Fourier (DFT) tem complexidade O(N²) para N amostras.
Já a FFT tem complexidade O(Nlog2(N)) para N amostras.

## Slide 10: Transformada Rápida de Fourier (FFT)
Para N = 1024
  DFT => O(N²) = 1.048.576 operações.
  FFT => Nlog2(N) = 10.240 operações.

## Slide 11: Números Complexos
Compostos por duas partes, uma real e outra imaginária.
Pode ser expressa em coordenadas cartesianas e polares.

## Slide 12: Números Complexos
Na coordenada polar podemos expandir com a identidade de Euler.
Re
Im
C
A
Rek
Imk
=> =>
=>