## Slide 1: Mini Curso de Microcontroladores PIC
Prof. MSc. Ricardo Teixeira

## Slide 2: Introdução
O microcontrolador é pequeno computador em um único chip.
Neste mesmo chip temos o core de processamento, memória e periféricos de E/S programáveis.
Os modelos mais novos não necessitam de outros componentes para funcionar, são autossuficientes.
Estão disponíveis em diversos encapsulamentos, variadas famílias e modelos com características próprias (conversores AD, USB, tipo de arquitetura etc.).
Notes: Diferença para os microprocessadores.

## Slide 3: Introdução
Diagrama em blocos do microcontrolador PIC16F877. Fonte: http://www.mikroe.com/

## Slide 4: Aplicações
Processos Industriais;
Automóveis;
Dispositivos eletrônicos (smartphones, brinquedos, eletrodomésticos etc.);
Aplicações médicas;
Redes de Sensores Sem Fio (RSSF);
Robótica etc.

## Slide 5: Aplicações

## Slide 6: Modelos
Diversos fabricantes:
  Microchip (PIC e dsPIC);
  ATMEL (8051, AVR);
  ARM (série Cortex);
  Texas Instruments (série MSP)

## Slide 7: Dúvida
E onde fica o Arduino nessa história?
  Trata-se de uma plataforma de desenvolvimento opensource.
  Utiliza microcontroladores ATMEL (ex.: Arduino Uno utiliza ATMEGA328).

## Slide 8: Microcontroladores PIC

## Slide 9: Microcontroladores PIC
Desenvolvidos pela Microchip
Chips com características semelhantes mesmo em famílias diferentes (ex. PIC16F877A e PIC18F4550).

## Slide 10: Alguns Chips
PIC16F628A
  8 bits, 2 KB de FLASH, 20 MHz, USART.
PIC 16F877A
  8 bits, 8 KB de FLASH, 20 MHz, SPI, I²C.
PIC 18F4550
  8 bits, 32 KB de FLASH, 48 MHz, USB.
dsPIC30F4013
  16 bits, 48 KB de FLASH, 40 MHz, CAN BUS, DSP.

## Slide 11: PIC 18F4550

## Slide 12: PIC18F4550
  Clock de até 48 MHz
  32 KB de memória FLASH
  35 E/S,
  13 canais A/D 10 bits,
  Protocolos de comunicação USB, UART, SPI e I²C,
  2 PWM
  4 Timers
SPI, I²C, USART
Boot-loader, necessita de gravador apenas na primeira gravação

## Slide 13: PIC18F4550
5 portas digitais de entrada e saída: A, B, C, D, E – cada uma com capacidades diferentes.
USB 2.0 – HID (Human Interface Device): é reconhecido como um novo dispositivo no Windows por exemplo.

## Slide 14: Ferramentas de Desenvolvimento
CCS – compilador para a linguagem C
MPLAB – gratuito para download em www.micrcochip.com
  Permite programação em assembly e C, além da gravação dos dispositivos
  Pode ser usado para programação em C por meio de plugins
  Também podem ser usados para programação o PicKit 2 Programmer, PICKit 3 Programmer entre outros.
Mikro C – compilador para a linguagem C com diversas ferramentas integradas
Proteus – simulador de circuito elétrico e código digital de microcontroladores
  Possui limitações de simulação importantes que podem inviabilizar a simulação ou não prever completamente o funcionamento do circuito real.

## Slide 15: Material de Estudo
Materiais no site www.ricardoteix.com
Livros:
  Dogan Ibrahim, ADVANCED PIC MICROCONTROLLER PROJECTS IN C: From USB to RTOS with the PIC18F Series, Newnes, 2008. (mikroC)
  David José de Souza, Desbravando o PIC, ed. Érica – 12ª Ed, 2009. (Assembly)
  D. J. de Souza e Nicolás Cesar Lavinia, Conectando o PIC, recursos avançados. Ed Érica, 4ª Ed., 2007.
  Fábio Pereira, Microcontroladores PIC, programação em C (CCS). ed Érica, 7ª Ed, 2007.

## Slide 16: Material de Estudo
Outros materiais:
  Datasheet do PIC18F4550.
  PIC18F4XXX Family Programming Specification
  Microchip website
  Manual do compilador utilizado (F1)
  Apostilas e tutoriais em geral na internet sobre microcontroladores PIC em C e Proteus.

## Slide 17: Um pouco do Proteus
Entradas:
  botão pressionado gera zero
  botão pressionado gera 1
  gerador lógico apenas para simulação (logic state)
  botão de três terminais
1
2
3
4

## Slide 18: Um pouco do Proteus
Saídas:
  Controlando o LED
  Arranjo com barra de LEDs
  Mostrador lógico apenas para simulação (logic probe)
1
2
3

## Slide 19: Programação em C
Compilador CCS
ANSI C mais as especificações do uC
  Ver arquivo 18F4550.h
Atenção aos tipos de dados

## Slide 20: Programação em C
Cada tipo comporta uma quantidade de bits
O estouro do valor pode acarretar em perda dos dados

## Slide 21: Programação em C
Alguns tipos são equivalentes

## Slide 22: Estrutura básica
#include <18F4550.h> // inclui arquivo de bibliotecas do dispositivo
#use delay (clock = 20000000)// Isso apenas informa para o compilador
// qual a frequencia do clock será utilizada
// para os calculos de tempo do compilador
// bits de configuração
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, MCLR
void main () {// rotina principal
//instruções que irão ser executadas apenas uma vez
while(true) { // loop infinito
// Área de código em loop que será executada indefinidamente
}
}

## Slide 23: Os bits de configuração
XT,HS,INTRC – Selecionam a velocidade do cristal – datasheet página 121
NOWDT,WDT – Watchdog Timer (cão de guarda) - datasheet página 131
MCLR, NOMCLR – Habilita o uso do Master Clear Reset (reinicialização do microcontrolador)
PROTECT, NOPROTECT – Protege o código, não permite a sua leitura (tem na internet como quebrar de algumas famílias)

## Slide 24: Primeiro Programa em C
Leitura e escrita de portas
  input_x ()
  output_x ()
Manual de referência pág. vii (via sumário)
  value = input_a () //lê a porta A e carrega na variável value (byte ou inteiro)
  output_a (value) //escreve a variável value na porta a.

## Slide 25: ATENÇÃO
Ao abrir e compilar um programa no CCS é criado automaticamente um projeto associado.
Caso você abra um segundo programa e tente compilar, o projeto aberto (com o primeiro programa aberto) é o que será compilado.

## Slide 26: Exemplo 01
#include <18F4550.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC //Internal osc
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin desabled
#use delay(clock=4MHz)
#define LED PIN_B0
#define DELAY 1000
void main() {
while(true){
output_low(LED);
delay_ms(DELAY);
output_high(LED);
delay_ms(DELAY);
}
}

## Slide 27: Continuando com os Exemplos
Exemplo 02
  Lê a porta D para a variável dados e escreve o valor obtido na porta B.
Exemplo 03
  Este programa permite selecionar a velocidade com que o LED vai piscar através de 2 bits da porta D, o bit 0 e o bit 1. Exemplo 04
  Exercício: Modifique o programa para que aceite mais duas velocidades, ou seja, para cada par D0,D1 deve ser selecionada uma velocidade para o LED. Utilize as valores 100, 250, 500 e 1000.
Exemplo 04
  Este programa desloca 1 bit para a esquerda na variável dados e escreve na porta B. A velocidade é determinada pelo valor na porta D.
Exemplo 05
  Este programa lê a porta D e troca a parte baixa com a parte alta do byte. Depois escreve na porta B.

## Slide 28: Temporização - Configurações do oscilador
#FUSES INTRC
  Não necessita de componentes externos.
  Utiliza o gerador de clock interno.
  Baixa precisão.
  É possível utilizar a diretiva #use delay com os seguintes valores: 31KHz, 125KHz, 250KHz, 500KHz, 1MHz, 2MHz, 4MHz e 8MHz. Ex.: #use delay(clock=4000000)
Notes: Recapitulando...

## Slide 29: Configurações do oscilador
#FUSES XT
  Utiliza componentes externos (cristal e capacitores).
  Mais rápido que o INTRC.
  Maior precisão por utilizar o cristal.
  Para cristais até 4Mhz.
#FUSES HS
  Utiliza componentes externos (cristal e capacitores).
  Alta velocidade (HS = high speed)
  Maior precisão por utilizar o cristal.
  Para cristais até 20Mhz.
Cristal de 16 MHz

## Slide 30: Configurando TIMER0 no CCS
#include <18F4550.h>
#FUSES NOMCLR, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(crystal=20000000)
#INT_TIMER0
void interrupcao_timer0 () {
clear_interrupt(INT_TIMER0);
output_toggle(PIN_B0);
}
void main() {
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_TIMER0); // habilita a interrupção do TIMER0.
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_8_BIT|RTCC_DIV_32); //420 ms
while(TRUE){
//TODO: User Code
}
}

## Slide 31: Display LCD
Display 16x2
  2 linhas
  16 colunas
Monocromático
Cada linha pode escrever 16 caracteres da tabelas ASCII

## Slide 32: Display LCD

## Slide 33: Display LCD

## Slide 34: Display LCD
  Como escrever no display?
    Biblioteca <lcd.c> do CCS para LCD.
É importante lembrar que precisar incluir esta biblioteca após a diretiva #use delay.
#include <18F4550.h>
#FUSES NOWDT, INTRC, NOMCLR
#use delay(clock=4MHz)
#include <lcd.c>
...

## Slide 35: Display LCD
  A biblioteca utiliza a Porta D para se comunicar com o LCD.
  Algumas funções da biblioteca:
    lcd_init(): deve ser utilizada para inicializar a biblioteca.
    lcd_putc(c): exibe o caractere c na próxima posição do LCD.
    lcd_gotoxy(x, y): define a posição (x,y) no LCD (1,1 é a primeira linha e primeira coluna.
    lcd_getc(x, y): retorna o caractere da posição (x,y).
    lcd_cursor_on(on): liga (on = 1) ou desliga (on = 0) o cursor.

## Slide 36: Display LCD
A função lcd_putc(c) pode receber caracteres de escape.
  \a: Retorna o cursor para o início.
  \f: Limpar o display e retorna o cursor para o início.
  \n: Vai para o início da segunda linha.
  \b: Move para trás uma posição.

## Slide 37: Exercício! :D
  Faça um projeto no Proteus com que utiliza um LCD 16x2 e um PIC18F4550 e seu respectivo programa em C para apresentar as mensagens abaixo, sem as aspas, a cada 3 segundos sequencialmente.
  “Bem vindo ao
  curso de PIC18F”
  “O display LCD
  exibe 16 char por linha”

## Slide 38: Debounce
int1 botao = input(PIN_B0);
If (botao == 1) {
delay_ms(10);
botao = input(PIN_B0);
If (botao == 1) {
// ações desejadas
}
}

## Slide 39: Conversão Analógico Digital
O cálculo da conversão é feito pela proporção do valor lido em relação ao valor máximo do conversor A/D.
O módulo A/D do PIC18F4550 tem resolução de até 10 bits.
Dessa forma quando fizermos a leitura de um pino A/D teremos valor digital entre 0 e 1023, para o caso de 10 bits, e não o valor da tensão de entrada.
Para obter a leitura do valor analógico temos que fazer um cálculo de proporção.
  Vamos supor que estamos utilizando o módulo A/D configurado para 10 bits.
  Dada uma tensão de entrada Vin de um valor entre 0 e Vref, onde Vref é a tensão de referência do conversor A/D, podemos calcular a tensão de entrada pela proporção
Vin = leitura / 1023 * Vref

## Slide 40: Conversor AD
Funções do CCS:
  setup_adc(mode)
    Determina se o módulo ficará desligado ou ligado com o clock de conversão espeficado.
  setup_adc_ports(value)
    Determina que pinos dos 13 disponíveis serão utilizados para leitura analógica.
  set_adc_channel(channel)
    Especifica o canal ativo que.
  read_adc(mode)
    Inicializa a conversão e faz a leitura no canal ativo.
Diretiva de preprocessamento:
  #device adc=xx
    essa diretiva precisa vir IMEDIATAMENTE abaixo do include do arquivo do processador
    Configura o tamanho do retorno da função de leitura read_adc. Você pode ler 8 ou 10 bits.

## Slide 41: Conversor AD – Exemplo de Configuração
#include <18F4550.h>
#device ADC = 10
#fuses NOWDT, INTRC, MCLR
#use delay(clock=4MHz)
void main () {
setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
setup_adc_ports( AN0 ); // Apenas o canal 0 será usado
set_adc_channel(0); //
while (true) {
// seu código
}
}

## Slide 42: EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
#include <18F4550.h>
#use delay (crystal = 4MHz)
#fuses XT, NOWDT, MCLR
#define numeroDeSerie 0b11001100
int x;
int endereco = 0; // primeira posição no banco de memóeria EEPROM
void main () {
while (true) {
write_eeprom (endereco, numeroDeSerie);
x = read_eeprom (endereco);
output_b(x);
}
}

## Slide 43: PWM
Observe o exemplo da lâmpada abaixo. Se a lógica um (1) indica o lâmpada-ligada e a lógica zero (0) indica lâmpada-desligada. O consumo da lâmpada será diretamente proporcional a duração do pulso. Essa proporção é chamada normalmente de Duty Cycle.

## Slide 44: Exemplo no CCS
#include <18F4550.h>
#FUSES NOWDT, XT, MCLR
#use delay(crystal=4MHz)
int16 valor = 0;
void main() {
output_low(PIN_C1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 255, 1);
set_pwm1_duty(valor);
while (true) {
set_pwm1_duty(valor);
valor += 5;
if (valor > 255) {
valor = 0;
}
delay_ms(100);
}
}

## Slide 45: Workshop de Microcontroladores PIC
Prof. MSc. Ricardo Teixeira